|  |  | Zateplení části obvodového pláště tělocvičnového bloku ZŠ Bernartice včetně výměny oken – slepý rozpočet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra |  |
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |
| 1 | 564 25-1111/00 | Podklad ze sterkopisku tl 15cm | m2 | 54,000 |  |
| 2 | 917 86-2111/00 | Osaz obrub beton stoj s operou bet | m | 108,200 |  |
| 3 | 592 17523 | Obrubnik Best-Linea 50x8x25 | kus | 218,560 |  |
| 4 | KPL | Okapovy chodnicek z kacirku | m2 | 54,000 |  |
| 5 | Predb.cena | Doplneni chodniku u vchodu zamkovou dlazbou vcetne podkladu a odkopu | m2 | 17,460 |  |
| 6 | Predb.cena | Odstraneni stav. vrstev s ponechanim obvod. zakladu + doplneni zamkovou dlazbou u vstupu | m2 | 7,070 |  |
| 0062 |  | Upravy povrchu vnejsi |  |  |  |
| 1 | 612 40-9991/00 | Zacist omitek kolem oken a dveri | m | 101,400 |  |
| 2 | 620 99-1121/00 | Zakryvani vyplni vnejsich otvoru z leseni | m2 | 34,130 |  |
| 3 | 622 40-5521/00 | Zateplov system s Orsil NF tl 30mm | m2 | 21,320 |  |
| 4 | 622 40-5571/00 | Zateplov system s Orsil NF tl 80mm | m2 | 308,290 |  |
| 5 | 629 45-1112 | Vyrovnavaci vrstva z MC sir -30cm pod klemp.prvky | m | 24,400 |  |
| 6 | 952 90-1110/00 | Umyti vnejsich oken a dveri | m2 | 34,130 |  |
| 7 | Dodavka | Pomocne systemove materialy-soklove, rohove a ukoncovaci profily | Kc | 1,000 |  |
| 0094 |  | Leseni |  |  |  |
| 1 | 941 94-1052/00 | Montaz leseni leh.rad.s podlahami,s.1,5 m, H 24 m | m2 | 481,190 |  |
| 2 | 941 94-1392/00 | Priplatek za kazdy mesic pouziti leseni k pol.1052 | m2 | 1 443,570 |  |
| 3 | 941 94-1852/00 | Demontaz leseni leh.rad.s podlahami,s.1,5 m,H 24 m | m2 | 481,190 |  |
| 4 | 1000 | Preprava leseni, manipulace | kompl | 1,000 |  |
| 096 |  | Bourani |  |  |  |
| 1 | 919 73-5113 | Rezani zivic krytu tl 10-15cm | m | 108,200 |  |
| 2 | 968 06-1112/00 | Vyveseni kridel oken drev pl -1,5m2 | kus | 26,000 |  |
| 3 | 968 06-2355/00 | Vybourani ramu oken drev dvojit -2m2 | m2 | 35,180 |  |
| 4 | Predb.cena | Demontaz plastovych dveri dvoukridlovych | ks | 2,000 |  |
| 5 | 979 08-1111/00 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 2,180 |  |
| 6 | 979 08-1121 | Odvoz suti na skladku dalsi 1km | t | 2,180 |  |
| 7 | 979 08-2111/00 | Vnitrostav doprava suti do 10m | t | 2,180 |  |
| 8 | 979 99-9998 | Poplatek za skladku suti | t | 2,180 |  |
| 099 |  | Presun hmot HSV |  |  |  |
| 1 | 999 28-1111/00 | Opravy objektu presun hmot v -25m | t | 94,650 |  |
| 700 |  | Izolace obvodoveho zdiva |  |  |  |
| 1 | 132 30-1101/00 | Hloubeni ryh sir -60cm horn 4 -100m3 | m3 | 28,460 |  |
| 2 | 132 30-1109/00 | Ryhy s -60cm pripl za lepivost hor 4 | m3 | 28,460 |  |
| 3 | 162 70-1105/00 | Vodorovne prem vykopku hor 1-4 -10km | m3 | 28,460 |  |
| 4 | 171 20-1201/00 | Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 28,460 |  |
| 5 | 175 10-1201/00 | Obsyp objektu bez prohoz sypaniny | m3 | 28,460 |  |
| 6 | 199 00-0002 | Poplatek za skladku zeminy | m3 | 28,460 |  |
| 7 | 711 47-2053/00 | Izol pr vode S folie z PE pol volne | m2 | 63,240 |  |
| 8 | 583 43930 | Kamenivo drc hrub 16-32B | t | 47,530 |  |
| 9 | Dodavka | Folie DELTA MS 8mm | m2 | 75,890 |  |
| 10 | Dodavka | Folie DELTA MS lista | m | 79,050 |  |
| 11 | Dodavka | Folie DELTA MS hmozdinka | kus | 85,000 |  |
| 12 | Dodavka | Folie DELTA MS podlozka | kus | 85,000 |  |
| 762 |  | Konstrukce tesarske |  |  |  |
| 1 | 762 43-0012/00 | Obloz sten CETRIS-sraz-1vrst tl 12 | m2 | 329,610 |  |
| 2 | 766 42-7112/00 | Podkladovy rost pro oblozeni | m | 659,220 |  |
| 3 | 595 90737 | Deska cementotriskova Cetris tl. 12 mm | m2 | 362,570 |  |
| 4 | celk.cena | Late 40/60 na podkladovy rost | m3 | 3,480 |  |
| 5 | Predb.cena | Doplneni pristresku u vchodu, vymena nosne oc.konstrukce za drevenou | Kc | 1,000 |  |
| 764 |  | Konstrukce klempirske |  |  |  |
| 1 | 764 41-0850/00 | DMT oplechovani parapetu rs -330 | m | 24,400 |  |
| 2 | 764 51-0540/00 | Oplechovani parapetu ZnTi rs 250 K12 | m | 24,400 |  |
| 766 |  | Konstrukce truhlarske |  |  |  |
| 1 | Nabidka | D+M plastovych oken dle vykresu pohledu dokumentace 3/2002 | m2 | 36,370 |  |
| 2 | Nabidka | D+M plastovy parapet s.30cm | m | 25,350 |  |
| 3 | Nabidka | D+M plastovych vstupnich dveri 900/2000+600 | kus | 1,000 |  |
| 767 |  | Konstrukce zamecnicke |  |  |  |
| 1 | Nabidka | D+M nova plechova krytina | m2 | 6,500 |  |
| VRN |  | Vedlejsi rozpoctove naklady |  |  |  |
| 1 | 07 | Zarizeni staveniste | % | 3,200 |  |
|  |  | Objekt celkem bez DPH |  |  |  |
|  |  | DPH |  |  |  |
|  |  | Celková cena |  |  |  |